ОАО «Чистый исток 1872»

Утверждаю

Главный инженер ОАО «Чистый исток 1872»

_____________Н.А. Товпенец

«___» _______2018г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ

по выбору генподрядчика по объекту: «Техническое дооснащение

отделения хранения эфироальдегидной фракции «ЭАФ) для

розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-Люкс»

на ОАО «Чистый исток 1872»

г.Чашники

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

## Строительный проект «Техническое дооснащение отделения хранения эфироальдегидной фракции (ЭАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-Люкс» на  ОАО «Чистый исток 1872» разработан на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование, утвержденного директором ОАО «Чистый исток 1872»; технических условий на проектирование;

Проектом предусмотрено дооснащение отделения хранения эфироальдегидной фракции для розлива концентрата стеклоочистительной незамерзающей жидкости концентрацией 80%.

Объект находится на территории  ОАО «Чистый исток 1872» на земельном участке площадью 4.6411га, расположенном по адресу: Витебская область, Чашникский р-н, г.Чашники, ул.Орджоникидзе, 6.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

2.1   Общие сведения

Технологическая часть проекта «Техническое дооснащение отделения хранения эфироальдегидной фракции (ЭАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-люкс» на ОАО «Чистый исток 1872» выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с документами:

-   Приложение №3 к Декрету Президента РБ от 23.11.2017г. №7;

- ТКП 45-3.02-90-2008 «Производственные здания. Строительные нормы проектирования»;

-   ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь»;

- ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов №20 от 21.03.2007», утвержденные Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

- СанПиН от 29.12.2012 №215 «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов»;

# - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

Отделение производства и розлива

концентрата стеклоомывателя

Проектом предусматривается размещение производства и розлива концентрата стеклоомывателя  в существующем здании спиртохранилища в отделении хранения эфироальдегидной фракции (ЭАФ). Предусматривается сезонность производства: работа в период с сентября по февраль. Концентрат стеклоомывателя с содержанием спирта  80%  готовится  согласно рецептуры.

В отделении хранения эфироальдегидной фракции (ЭАФ) размещены 4 существующие емкости для ЭАФ поз.10 объемом по 10м3 для временного хранения.                                                                                                                                	Емкости находятся в заполненном состоянии и предназначаются для хранения ЭАФ только 6 месяцев  (март – август). В этот период концентрат стеклоомывателя не производится.

С 20 апреля  по 20 сентября накопившаяся ЭАФ срабатывается из существующих емкостей временного хранения в отдельно стоящем цехе по производству жидкости стеклоомывающей незамерзающей в качестве сырья на изготовление незамерзающей стеклоомывающей жидкости. После освобождения емкостей запускается цех по производству концентрата стеклоомывателя.

Для производства концентрата стеклоомывателя, расход за смену эфироальдегидной фракции (ЭАФ) составляет около 4,2м3.

В отделении устанавливается следующее дополнительное оборудование:

- емкость для приготовления концентрата стеклоомывателя, объемом 3,4м3;

- насос для перекачки и перемешивания концентрата  марки ОНЦ производительностью 20м3/ч во взрывозащищенном исполнении;

- установка розлива концентрата марки УД-2Б во взрывозащищенном исполнении в комплекте с преобразователем частоты вращения вала двигателя ПЧ-2 и производственным столом;

- полуавтоматическое устройство укупорки бутылок пластмассовыми пробками с резьбой во взрывозащищенном исполнении марки УУ-ЗПН;

- конвейер пластинчатый для передвижения продукции во взрывозащищенном исполнении (имеется в наличии).

Для подсчета готовой продукции проектом предусматривается штучный счетчик марки ЭСЦ-М, установленный на пластинчатом конвейере.

2.2  Характеристика технологических процессов

Режим работы предприятия

Для приготовления концентрата стеклоомывателя с содержанием спирта  80%  из существующих емкостей  наружного хранения ЭАФ подается в мерник позиции № 11, установленный в существующем отделении мерников. Из мерника  объемом 250дал ЭАФ   перекачивается в емкость поз. 1.  По этому же трубопроводу  через существующий мерник позиции № 12  объемом 75 дал в емкость поз. 1 закачивается вода.

Добавки: неонол, краситель, отдушка вносятся согласно рецептуры вручную.

Перемешивание осуществляется насосом поз.2.

Далее приготовленный концентрат стеклоомывателя насосом поз.2 перекачивается на розлив в ПЭТ-бутылки объемом 1л на установку розлива марки УД-2Б поз.3.

На  полуавтоматическом устройстве укупорки поз.5 производится укупорка бутылок пластмассовыми пробками с резьбой.

Учет количества произведенной продукции в штуках производит электронный счетчик марки ЭСУ-М, установленный на пластинчатом конвейере, который  подает бутылки с продукцией к накопительному столу для упаковки в пленку.

В течении смены упакованная продукция вручную ставится на поддон и грузовой тележкой вывозится на хранение.

### Режим работы

Режим работы  - сезонный (октябрь-февраль) в 1 смену   продолжительностью  8 часов.

2.3  Решения по механизации и автоматизации

технологических процессов

Проектом предусматривается механизация технологических процессов с минимальным применением ручного труда.

Перекачка технологических сред осуществляется насосами.

2.4  Отходы производства

При производстве концентрата стеклоомывающей жидкости  образуются отходы: пленка полиэтиленовая, ПЭТ-емкости.

Отходы собираются в контейнеры, установленные на территории предприятия, и автотранспортом вывозятся на предприятия Вторсырья.

2.5  Решения по организации труда.

Штаты

Обслуживание отделения приготовления и розлива концентрата стеклоомывающей жидкости осуществляется рабочими из существующего штата предприятия. Численность рабочих – 4 человека.

Профессионально-квалификационное разделение труда соответствует  «Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 006-2009» с изменениями и дополнениями.

2.6  Организация контроля качества сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции

Контроль качества сырья и готовой продукции, соблюдение технологического режима, соответствие  требованиям технических условий и ГОСТов осуществляет сущ. производственная лаборатория, работники производства, непосредственно выполняющие технологические операции и инженерно-технологический персонал в соответствии с требованиями нормативных документов.

Лаборатория осуществляет проведение текущих анализов сырья и готовой продукции, контроль расхода сырья и материалов, контроль за качеством продукции.

2.7  Решения по организации ремонтного

хозяйства

Ремонт и оперативное техническое обслуживание технологического оборудования осуществляется силами специалистов существующего ремонтно-механического участка предприятия.

- АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание спиртохранилища, отделение розлива концентрата Дальновид-Люкс»

Степень огнестойкости- IV по ТКП 45-2.02-142-2011;

Класс функциональной пожарной опасности  здании Ф5.1 по ТКП 45-2.02-142-2011;

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности-«А»

согласно ТКП 474-2013;

Уровень ответственности-II.

Класс сложности в соответствии с СТБ 2331-2015 – К4.

Здание неотапливаемое, размерами в плане 24.0х24.0м. Высота до низа стропильной  конструкции 9.6м.

Здание каркасное, колоны сборные железобетонные сечением 400х400мм. Балки покрытия –сборные, железобетонные пролетом 12.0. Плиты покрытия сборные, железобетонные 3.0х6.0м. Стены- легкобетонные стеновые панели толщиной 300мм. Полы бетонные.

Отделение розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-Люкс»размерами в плане 9.0х12.0м расположено у наружных стен по осям А и 5. Высота помещения -4.8м.

Помещение имеет один выход наружу и один выход в помещение ___.

Оконные заполнения существующие с одинарным стеклом толщиной 3.0 мм в металлическом переплете. Оконное заполнение является легкосбрасываемоей конструкцией (ЛСК). Площадь ЛСК составляет 26.4м². Требуемая площадь ЛСК составляет 22.446м².

Бытовое обслуживание работающих в отделении розлива концентрата осуществляется в существующих бытовых помещениях ОАО «Чистый исток 1872».

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

4.1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1.1  Общая часть

Настоящим разделом строительного проекта «Техническое дооснащение отделения хранения эфироальдегидной фракции (ЗАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-люкс» на ОАО «Чистый исток 1872»  предусматривается устройство систем   отопления и вентиляции.

Раздел «Отопление и вентиляция» выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии со статьями 5 Технического регламента ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» путем применения взаимосвязанных технических нормативных правовых актов:

| Обозначение технического нормативного правового акта и пункты стандарта | Наименование технического нормативного правового акта |
| --- | --- |
| Перечень технических нормативных правовых актов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ТР 2009/13/BY |
| Технические кодексы установившейся практики (ТКП) |
| ТКП 45-2.04-43-2006(02250) | Строительная теплотехника Строительные нормы проектирования |
| ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) | Производственные здания Строительные нормы проектирования |
| ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) раздел 5 | Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования |
| Строительные нормы Республики Беларусь (СНБ) |
| СНБ 2.02.02-01 раздел 3 | Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре |
| СНБ 4.02.01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| СНБ 2.04.02-2000 | Строительная климатология |
| Другие технические нормативные правовые акты |
| СанПин 2.2.1.13-5-2006 | Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий |
| ВНТП -20-91 | Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству спирта |

## Климатологические данные

Расчетная температура и теплосодержание наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в зимний период (параметры Б):

tн.о. = - 24 оС;   i= -23,5 КДж/кг.

Расчетная температура и теплосодержание наружного воздуха для проектирования вентиляции в летний период года (параметры А):

tв.л. = 21,0 оС;  i= 47,2

КДж/кг;

Средняя температура отопительного периода :  tср.о. =  -1,1 оС;

Продолжительность отопительного периода п = 222 сут.

Расчетные температуры внутри помещений приняты согласно ГОСТ 12.1.005-88»Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»  и в соответствии с технологическими требованиями.

## Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций приняты  в соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 « Строительная теплотехника»

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (Rт.норм,м20C/Вт) составляет:

- наружные стены -2,0

-совмещенные покрытия 3,0

-окна -0,6

4.1.2  Теплоснабжение

Источником теплоснабжения   является собственная  котельная.

Теплоноситель:

- горячая вода по температурному графику  T =95-700C для систем отопления и вентиляции.

Подключение трубопроводов   предусматриваются от существующей тепловой сети с устройством узла ввода.

Для регулирования системы теплоснабжения калорифера установлен узел обвязки с трехходовым регулирующим клапаном и насосом на обратном трубопроводе.

В высших точках трубопроводов теплоснабжения  предусматривается запорная арматура для выпуска воздуха, в низших точках- штуцера с запорной арматурой для спуска воды.

Трубопроводы теплоснабжения предусматриваются из водогазопроводных оцинкованных труб по  ГОСТ 3262-75.

Для защиты поверхности труб от коррозии предусматривается антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция трубопроводов.

В качестве антикоррозийной защиты трубопроводов теплоснабжения предусматривается  масляно-битумное  покрытие в два слоя по грунту ГФ-021.

4.1.3  Отопление

Отопление помещения решается в зависимости от  назначения и характера технологического процесса.

В проектируемом отделении  принята система отопления двухтрубная с нижней разводкой магистрали. Подключение системы отопления осуществляется от узла ввода.

Теплоноситель для системы отопления – горячая вода по температурному графику  Т=95-700С.

В качестве нагревательных приборов приняты    регистры из гладких труб.

Нагревательные приборы в помещениях категории «А»  установить на расстоянии 100мм от стен.

В верхних точках системы отопления предусматривается выпуск воздуха, в  низших – предусматривается арматура для дренажа и спуска воды из системы.

Нагревательные приборы и неизолированные трубопроводы отопления, а также воздухоспускные и дренажные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.

4.1.4  Вентиляция

Для обеспечения требуемых метереологических параметров воздушной среды предусматривается устройство вытяжной вентиляции с механическим  побуждением движения воздуха в соответствии с характером выделяющихся вредностей.

Общеобменная вытяжная вентиляция отделения хранения эфироальдегидной фракции (ЗАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид–люкс»  существующая,  предусматривающая вытяжку с нижней и верхней зоны.

Проектом предусматривается аварийная вентиляция с нижней зоны с установкой осевого взрывозащищенного вентилятора в наружной стене здания.        	Для подачи приточного воздуха проектом предусматривается приточная установка с подогревом воздуха, расположенная на наружной стене здания.        	Распределение воздуха осуществляется в верхнюю зону с установкой регулируемых решеток.

4.1.5  Мероприятия по борьбе с шумом

вентиляционных установок

Предусматриваются следующие основные мероприятия по  борьбе с шумом в системах отопления и вентиляции для снижения уровней звукового давления  и  вибрации, возникающих при работе вентиляционных установок:

- максимальное применение низкооборотных  вентиляторов;

- расположение приточной установки с наружи здания.

4.1.6  Мероприятия по обеспечению

взрывопожаробезопасности

Предусматриваются следующие основные мероприятия по обеспечению взрывной и пожарной безопасности в системах отопления и вентиляции:

- воздуховоды приняты из несгораемых материалов с требуемым пределом огнестойкости;

-    вытяжные вентиляторы приняты во взрывозащищенном исполнении.

Для защиты от статического электричества отопительно-вентиляционное оборудование, воздуховоды и трубопроводы заземляются путем присоединения к системе уравнивания потенциалов согласно ГОСТ 30331.3-9-95.

4.1.7   Мероприятия по предотвращению

чрезвычайных ситуаций

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- монтаж систем теплоснабжения производится в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» утвержденных МЧС Б от 25.01.2007 №6;

- системы  вентиляции поддерживают необходимый микроклимат в производственных и административно-бытовых помещениях согласно технологическим требованиям ГОСТ 12.1. 00ССБТ и СНБ 3.02.03-3.

4.1.8 Мероприятия по технике безопасности

и промсанитарии

Санитария производственных помещений обеспечивается системой отопления и вытяжной вентиляцией согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

4.1.9 Энергоэффективность.

Мероприятия по сокращению расхода тепловой энергии

Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие мероприятия по сокращению расхода тепловой энергии по системам отопления и вентиляции:

- автоматизация работы установки  с применением микропроцессорных систем автоматического регулирования.

Расчет экономии тепловой энергии от внедрения энергосберегающих мероприятий выполнен на основании следующих документов:

- методические рекомендации по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, утвержденных Департаментом по энергоэффективности при Госстандарте РБ 22.12.2003  и согласованные с Минэкономики РБ.

Расчетные данные по экономии энергии за счет внедрения энергосберегающих мероприятий приведены ниже.

| Наименование энергосберегающих мероприятий | Годовой расход тепловой энергии, Гкал | Годовая экономия тепловой энергии от внедрения энергосберегающих мероприятий. |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | Гкал |
| Автоматизация приточных установок с применением микропроцессорных систем автоматического регулирования | 11,84 | 5 | 0,6 |

4.1.10  Мероприятия по автоматизации

и очистке воздуха

Задачей раздела автоматизации является сокращение ручного непроизводительного труда, сокращение обслуживающего персонала, повышение качества продукции и производительности труда, создание безопасных условий труда обслуживающего персонала, экономия топливно-энергетических ресурсов и материальных ресурсов.

Предусмотрена  автоматизация систем вентиляции.

Для приточных  систем  проектом предусмотрено:

-автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в обслуживаемом помещении;

-автоматическое открытие клапана на теплоносителе  и заслонок наружного    воздуха  при включении приточной системы ;

-автоматическое отключение приточного вентилятора при срабатывании защиты                 от замораживания калорифера;

- контроль параметров воздуха и теплоносителя местными показывающими  приборами.

Для вытяжных систем предусмотрено:

-дистанционное включение систем В1,В2 снаружи здания;

-включение аварийной вентиляции В2 внутри отделения (у выхода) и на наружной стене здания (у входа)от сигнализаторов с одновременной подачей звукового и светового сигнала при наличии в отделении концентрации паров спирта превышающий ПДК в 1г/м3 или достигший 20% от нижнего предела воспламенения 13,6г/м3;

-устройства для пуска аварийной вентиляции В2 снаружи здания сблокированы с приспособлениями для отключения электропитания всего технологического оборудования.

Предусмотрено отключение всех систем вентиляции при пожаре.

#### Силовое электрооборудование и освещение

4.2.1 Общая часть

# Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих исходных данных:

# - технических условий на электроснабжение

# - задания на проектирование;

# - заданий смежных отделов.

В проекте разработаны вопросы силового электрооборудования, внутреннего электроосвещения и автоматизации приточной системы.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных  и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Электротехническая часть разработана в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

СТБ 2255-2012 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта"

- ТКП 45-1.02-295-2014 «Проектная документация. Состав и содержание»

- ГОСТ 21.101-93. “Основные требования к рабочей документации”;

- ПУЭ (издание 6) "Правил устройства электроустановок";

- ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний";

- ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) "Естественное и искусственное освещение Строительные нормы проектирования".

- ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования";

- СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”;

ТКП 45-4.04-296-2014 (02250) «Силовое и осветительное электрооборудование промышленных предприятий»

ТКП 45-4.04-297-2014 (02250) «Электроснабжение промышленных предприятий»

- ГОСТ 21.608-2014 " Правила выполнения рабочей документации внутренннего электрического освещения";

- ГОСТ 21.613-2014 "Правила выполнения рабочей документации силового оборудования";

- ГОСТ 21.614-88.  “Изображения условные графические электрооборудования и проводок на плане”;

- ГОСТ 24183-80. Кабели силовые для стационарной прокладки.

Сокращения, принятые в пояснительной записке:

ТП – трансформаторная подстанция;

ГРУ –главное распределительное устройство;

УЗО  – устройство защитного отключения;

ГЗШ – главная заземляющая шина;

Основные технические показатели проекта сведены в таблицу

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Числовое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение – силовых электроприемников – электроосвещения | В В | 380/220 380/220 |  |
| 2 | Установленная мощность | кВт | 5,3 |  |
| 3 | Расчетная мощность | кВт | 4,2 |  |
| 4 | Годовое расход электроэнергии | тыс. кВт·час | 7,6 |  |

4.2.2 Электроснабжение

По степени обеспечения надежности электроснабжения электрические приемники относятся к потребителям II-ой категории.

Напряжение питающей сети 380/220 В.

Проектом предусматривается прокладка  до проектируемого ЩС двух  кабельных  линии  0,4 кВ от электрощитовой по нарцжной стене здания в лотке.

Принятые кабели 0,4 кВ проверены по длительному рабочему току, допустимым потерям напряжения в линии, а также по условиям срабатывания защиты при однофазных коротких замыканиях.Сечение кабельных линий 0,4 кВ выбрано по длительно допустимой нагрузке и по допустимой потере напряжения у потребителя в аварийном режиме работы и надежному срабатыванию аппаратов защиты при однофазных токах короткого замыкания.

4.2.3 Электрооборудование силовое

Основными потребителями электроэнергии является технологическое оборудование, вентиляция,  а так же светильники электроосвещения.

Напряжение силовых электроприемников ~380, осветительных 220В.

Классификация помещений по условия окружающей среды, а также по пожарной опасности принята в соответствии с технологическим заданием. Помещения относятся к помещениям с взрыво- и пожароопасной зонами. Проводка в этих помещениях выполнена в трубах.

Коммутация и защита отходящих электропроводок от токов короткого замыкания и перегрузок предусматривается посредством автоматических выключателей с комбинированными расцепителями, устанавливаемых в проектируемом щитке. Уставки аппаратов защиты выбираются с учетом максимальной нагрузки линии.

Щиток устанавливаемый на наружной стене у входа  принят со степенью защиты IP54.

В качестве дополнительной меры защиты людей от поражения электрическим током (токи утечки на землю) при прикосновении к токоведущим и токопроводящим частям электрооборудования в местах с повышенной опасностью поражения электрическим током на отходящих линиях предусматриваются УЗО.

Электрические распределительные сети и групповые сети выполняются кабелями ВВГзнг.

В соответствии с требованиями нормативных документов по обеспечению защиты от поражения электрическом током при эксплуатации электроустановок зданий проектом предусмотрены:

- защита от прямого прикосновения с токоведущими частями (защита от прямого контакта);

- защита от косвенного прикосновения (защита при повреждении изоляции).

Защита от прямого прикосновения достигается:

1. Применением изоляции аппаратов и кабельных проводок.

2. Применение ограждений и оболочек.

3. Размещением вне зоны досягаемости.

4. Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Защита от косвенного прикосновения достигается:

1. Автоматическим отключением питания цепи или электрооборудования при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник цепи или электрооборудования.

2. Заземлением.

3. Занулением.

4. Системой уравнивания потенциалов.

5. Применение устройств защитного отключения (УЗО).

4.2.4. Внутреннее электроосвещение

Искусственное освещение помещений подразделяется на рабочее (общее) и аварийное (эвакуационное). Светильники аварийного освещения оснащены модулем аварийного питания и входят в состав рабочего.

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях и выполняется общим равномерным.

Светильники аварийного освещения должны иметь отличительный знак, путем нанесения буквы "А" красного цвета.

Управление освещением - местное, установочными выключателями в соответствующем исполнении и со щитков электроосвещения.

Выключатели устанавливаются вне взрывоопасных помещений на входе, имеют степень защиты IP 44

Управление освещением складских помещений местное с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятия. Выключатели расположены вне помещений на несгораемых боксах.

Групповая осветительная сеть выполняется: кабелем марки ВВГзнг в трубах в взрывоопасных помещениях;

Типы светильников приняты исходя из условий окружающей среды, назначения помещений, экономической эффективности- взрывозащищённые.

Осветительная установка здания выполняется  светильниками с люминесцентными лампами.

Обслуживание светильников осуществляется с приставных лестниц и стремянок.

Нормы освещенности помещений проектируемого обьекта приняты на основании ТКП 45-2.04-153-2009 "Естественное и искусственное освещение":

4.2.5. Автоматизация системы отопления и вентиляции

Технические решения раздела «Решения по КИПиА» разработаны в соответствии с требованиями межгосударственных и национальных норм и стандартов, в том числе экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных строительным проектом мероприятий.

Перечень норм и правил, требования которых выполнены при разработке проекта

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов, ГОСТ 21.408-93.

Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве, СНБ1.03.02-96.

Спецификация оборудования. Указания по выполнению, РМ 4-206-95.

Правила устройства электроустановок, ПУЭ.

Строительные нормы и правила

Система автоматизации, СНиП 3.05.07-85.

Электротехнические устройства, СНиП 3.05.06-85.

Пожарная автоматика зданий и сооружений, СНБ 2.02.05-04.

Краткая характеристика объектов управления

Раздел КИПиА разработан индивидуально с учетом ведения монтажа индустриальным методом с использованием многожильных кабелей, группового способа прокладки и крепления кабелей, типовых монтажных чертежей установки приборов (преимущественно групповых) и т.п., а также с использованием серийных монтажных изделий.

Предусмотрена автоматика и КИП следующих процессов и установок с разделением на самостоятельные комплекты чертежей:

- Автоматизация системы отопления и вентиляции.

Все помещения по окружающей среде, по данным технологического и электротехнического отделов, относятся к нормальным.

Категория помещений по СНиП и их классификация по ПУЭ приведены на планах.

В отношении поражения людей электрическим током все помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью.

Задачей раздела автоматизации является сокращение ручного непроизводительного труда, сокращение обслуживающего персонала, повышение качества продукции и производительности труда, создание безопасных условий труда обслуживающего персонала, экономия топливно-энергетических ресурсов и материальных ресурсов.

Основные технические решения

Для приточной вентсистемы поз. П1, обслуживающих помещение здания, предусмотрено:

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в помещениях;

- автоматическое открытие клапана на теплоносителе и заслонки наружного воздуха при включении вентилятора;

- автоматическое отключение вентилятора при срабатывании защиты от замораживания калорифера;

- отключение вентсистем при пожаре реализовано путем подачи сигнала с прибора ПС (пожарной сигнализации) на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя в силовом шкафу с которого запитываются вентсистемы (см. раздел ЭМ);

- контроль параметров теплоносителя местными показывающими  приборами.

- контроль параметров газа и срабатывание аварийного вентилятора В2 от прибора ФСТ.

4.2.6 Оценка рисков

Данный раздел разработан на основании ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».

При разработке данного проекта была проведена оценка рисков, при которой были выявлены основные источники опасностей на каждой стадии жизненного цикла сооружения, в том числе при нормальной эксплуатации и чрезвычайных ситуациях.

При эксплуатации котельной во избежание факторов риска поражения электрическим током обеспечены следующие организационно технические мероприятия:

- отсутствие контакта с оборудованием, находящимся под опасным элек-трическим напряжением (ТКП 45-4.04-149-2009, ТКП 181-2009, ГОСТ 30331.3-95);

- заземление оборудования, находящегося под опасным напряжением (ТКП 45-4.04-149-2009, ТКП 339-2011, ГОСТ 30331.10-95);

- отсутствие контакта с токопроводящими строительными конструкциями, находящимися под напряжением в результате удара молнии или аварии электрооборудования (ТКП 45-4.04-149-2009, ГОСТ 30331.3-95)

- отсутствие несанкционированного доступа к территории с оборудованием, находящимся под опасным электрическим напряжением (ТКП 45-4.04-149-2009, ТКП 181-2009);

- устройство защитного заземления токопроводящих строительных кон-струкций и оборудования (ТКП 45-4.04-149-2009, ГОСТ 30331.10-95, ПУЭ);

- доступ персоналу служб эксплуатации для технического обслуживания, ремонта и испытаний электрооборудования (ТКП 45-4.04-149-2009, ГОСТ 30331.10-95, ПУЭ);

- оснащение электрооборудования защитными устройствами, предотвращающими его функционирование в аварийных режимах работы (ТКП 45-4.04-149-2009, ПУЭ);

- автоматическое отключение питания электрического оборудования в случае повреждения изоляции, появления сверхтока недопустимой величины, замыкания между токоведущими проводниками цепей и при возникновении иных аварийных ситуаций (ТКП 45-4.04-149-2009, ГОСТ 30331.3-95, ПУЭ).

4.2.7. Энергоэффективность

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергоэффективности:

- применение кабеля с медной жилой уменьшает потери вгрупповых сетях.

- размещение силовых щитка центре электрических нагрузок уменьшает потери напряжения во внутренних электрических сетях и обеспечивает наиболее экономичную прокладку сетей;

- использование энергосберегающих светильников.

4.2.8 Противопожарные мероприятия обеспечиваются:

-выбором автоматических выключателей защиты электросетей от перегрузки и токов короткого замыкания со временем отключения менее 0,4 сек для сети 220В и не более 0,2сек для сети 380В;

-выбором марок кабелей и проводов в оболочке, не распространяющей горение, а также способов их прокладки.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1  Краткая характеристика площадки, физико-географических и климатических условий района строительства

Реконструируемый объект расположен в Витебской области, г. Чашники, ул. Интернациональная.

Из ситуационного плана размещения существующего производства видно, что завод расположен на окраине г. Чашники, в радиусе 2-х км расположены:

– с севера и запада – пойма реки Лукомка;

– с юга – пашня;

– с востока – жилая зона.

Территория предприятия застроена зданиями и сооружениями производственного и вспомогательного назначения, проложены сети, имеется сеть проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием.

Рельеф участка спокойный.

Преобладающее направление летних ветров северо-западное.

Согласно Санитарных норм и правил «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.05.2014 № 35 размер базовой санитарно-защитной зоны для предприятия составляет 100 м (п. 318. – производство пищевого спирта).

Район строительства по СНБ 2.04.02-2000 относится ко II-В климатическому району. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца составляет -6,4°С, наиболее жаркого воздуха – + 23,0°С.

Преобладающее направление ветров юго-западное. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

6.2 Вероятность аварийных и залповых выбросов и их последствия. Мероприятия, снижающие вероятность и уменьшающие последствия аварийных и залповых выбросов

Аварийные и залповые выбросы на предприятии отсутствуют.

6.3 Охрана окружающей среды от загрязнения

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения, характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта, расчет и организация СЗЗ, полная характеристика объекта в части его влияния на загрязнение атмосферного воздуха, охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения в целом по предприятию отражены в проекте 45/09-12П-ООС.ПЗ, получившем положительное заключение экспертизы.

Техническое дооснащение отделения хранения эфироальдегидной фракции (ЭАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя  вредных выбросов в атмосферу не предусматривает.

6.4 Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами

Строительные материалы, изделия и конструкции, полученные в результате разборки, являются собственностью заказчика.

Материалы, изделия и оборудование, непригодные для повторного применения или использования в качестве вторичного сырья, подлежат размещению на полигонах.

Производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в договорные отношения с организацией (предприятием) на ликвидацию строительных отходов.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 23.02.2004 г. № 32 ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии наличия организации, осуществившей строительство, следующих документов:

1 книги учета строительных отходов;

2 разрешения на размещение строительных отходов;

3 сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками перевозчика и получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных отходов для использования или обезвреживания.

Не допускается сжигать отходы и остатки строительных материалов на территории ведения работ.

Вид, состав и объём, класс опасности отходов, образующихся в результате деятельности работающих на предприятии, указаны в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Объем отходов по предприятию и строительных отходов, способы их хранения, использования и утилизации

| Наименование отхода и код | Класс опасности | Физико-химические характеристики | Количество т/год | Способ хранения | Способ переработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9120800 Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | 4-й класс | Твёрдое, нерастворимое, пожароопасное | 1,12 | Контейнер | Сбор и вывоз на полигон ТКО |
| Строительные отходы |
| 3510900 Железный лом | 4-й класс | Твёрдое, нерастворимое, непожароопасное | т 0,15 | Специально отведенное место | Сбор и вывоз на предприятия РУП «Вторчермет» |
| 1720200 Древесные отходы строительства | 4-й класс | Твёрдое, нерастворимое, пожароопасное | т 0,21 | Специально отведенное место | Сбор и вывоз на полигон ТКО |
| 3140705 Бой кирпича керамического | Неопасный | Твёрдое, нерастворимое, не пожароопасное | т 0,12 | Специально отведенное место | Сбор и вывоз на перерабатывающие предприятия |

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.  Задание на проектирование;

2. Технические условия на электроснабжение №02-330/178 от 10.07.2018г.

Приложение  А

#### Основные показатели по отоплению и вентиляции.

| Наименование здания (цеха) производства | Расход тепла, МВт. | Расход пара т/ч | Установленная мощность эл.двигате- лей, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиля- ция | Горячее водоснаб-жение | Всего |  |  |
| 1 | Отделение хранения эфироальдегидной фракции (ЗАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-Люкс» | 0,0064 | 0,019 | - | 0,0254 | - | 0,99 |
|  | ИТОГО: | 0,0064 | 0,019 | - | 0,0254 | - | 0,99 |

Приложение Б

Годовые расходы тепла

| Наименование здания (цеха) производства | Расход тепла, Гкал | Производствен-ное пароснабжение т/год | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле- ние | Вентиля- ция | Горячее водоснабжение | Всего |  |  |
| 1. Отделение хранения эфироальдегидной фракции (ЗАФ) для розлива концентрата стеклоомывателя «Дальновид-Люкс» | 11,97 | 11,84 | - | 23,81 | - |  |
| ИТОГО: | 11,97 | 11,84 | - | 23,81 | - |  |

Специалист по организации закупок                    А.Е. Нычка